| Электрические плиты CRYSPI |  |
| --- | --- |

# электрические плиты ПЭ-47

|  | электрические плиты ПЭ-47ЖШ-Э ПЭ-47ЖШ ПЭ-47 Длина, мм 805 805 730 Ширина, мм 730 730 730 Высота, мм 870 870 870 Количество конфорок 4 4 4 Мощность конфорок, кВт 3 3 3 Время выхода конфорок на рабочую температуру, мин 20 20 20 Max. температура конфорок, ºC 450 450 450 Мощность духового шкафа, кВт 4 4 0 Размеры духового шкафа, мм 583х565х340 583х565х340 - Время разогрева жарочного шкафа, мин Цена в евро 30 30 0 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- корпус изготовлен

ПЭ-47ЖШ-Э: лицевые панели - нерж. сталь, боковые и задняя стенки – окрашенный металл

ПЭ-47ЖШ и ПЭ-47: полностью нерж. сталь

- модель ПЭ-47 жарочным шкафом не комплектуется

- рычажно-пружинный механизм отрывания позволяет дверце шкафа плотно прилегать к жарочной камере, механизм работает как автодоводчик
- на боковых стенках жарочной камеры установлены 3 пары направляющих для размещения емкостей с продуктом на разных уровнях, на направляющих могут быть установлены гастроемкости GN 1/1 или гастроемкости меньшего размера на решетке
- шкаф комплектуется противнем из нержавеющей стали GN1/1 530*502*30. В ближайшее время будет решетка
- максимальная температура жарочного шкафа - 300˚С
- эргономичная форма ручки дверцы жарочного шкафа не нагревается выше 40˚С, что предохранит повара от ожогов
- ножки регулируются по высоте, позволяя установить плиту идеально ровно, даже на неровном полу
- поверхности, соприкасающиеся с продуктами, изготавливаются из пищевой нержавеющей стали
- специальная система ребер жесткости в дверце духового шкафа, предотвращает деформацию дверцы при высоких температурах